ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация муниципального района

муниципального образования

«Нижнеудинский район»

Муниципальный контракт

№ 04-ОК от 01.10.2012 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КАМЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том I

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть проекта)

Иркутск

2012

## Авторский состав проекта

| Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | И.В. Козак |
| Отдел территориального планирования |
| Начальник Отдела территориального планирования |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |
| Главный архитектор проекта |  | А.С. Мельникова |
| Архитектор 3 категории |  | Е.Г. Журавлева |
| Архитектор |  | Т.Н. Писканова |
| Экономика |  |  |
| Инженер-экономист |  | Д.С. Каркавина |
| Транспорт, инженерная подготовка |  |  |
| Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
| Главный инженер проекта |  | А. А. Плетненцова |
| Водоснабжение, водоотведение |  |  |
| Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение |  |  |
| Инженер |  | С.Ю. Салманова |
| Сети электроснабжения и связи |  |  |
| Инженер |  | Е.Е. Акреева |
| Охрана окружающей среды |  |  |
| Инженер-эколог |  | А.А. Степанишина |
| Охрана объектов культурного наследия |  |  |
| Главный специалист |  | Е.В. Пуляевская |
| ИТМ ГО ЧС |  |  |
| Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |
| Сбор исходных данных |  |  |
| Архитектор 2 категории |  | А.В. Пономарев |

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский состав проекта	2

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	9

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Каменского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	9

Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Каменского МО.	9

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Каменского муниципального образования. Параметры функциональных зон.  Характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в связи с размещением планируемых объектов.	10

Таблица 3. Основные показатели изменения площадей населенных пунктов в проектируемых границах	14

Приложение 1	15

Задание на подготовку проекта «Генерального плана Каменского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области».	15

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Каменского муниципального образования (в дальнейшем – Каменское МО) выполнен на основании Муниципального контракта № 04-ОК от 01.10.2012 года, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Нижнеудинского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеудинского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Каменского МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план Каменского МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Каменского МО утверждается органом местного самоуправления Каменского МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие сроки реализации Генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения – 2032 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия – 2022 год.

Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Каменского МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы (разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| Графические материалы (разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Каменского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:100 000 | Не секретно |
| 4. | Карта функциональных зон с. Каменка, д. Мара, д. Новое Село, уч. Куряты, уч. Яга с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Каменского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 5. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Каменского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:100 000 | Не секретно |
| 6. | Карта с. Каменка, д. Мара, д. Новое Село, уч. Куряты, уч. Яга с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Каменского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 7. | Карта расположения объектов местного значения Каменского муниципального образования. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. Территории объектов культурного наследия. М 1:100 000 | Не секретно |
| 8. | Карта расположения объектов местного значения Каменского муниципального образования. Опорный план с. Каменка, д. Мара, д. Новое Село, уч. Куряты, уч. Яга. Зоны с особыми условиями территории. Территории объектов культурного наследия. М 1:5000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

# ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Каменского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Каменского МО.

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками (1-3 этажа) |
| Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШД | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-5 | Зоны размещения научно-исследовательских учреждений |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
| ИТ-3 | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-3 | Зоны природных территорий со сложным рельефом |
| ПН-4 | Зоны территорий с нарушенным рельефом |
| ПН-5 | Зоны территории болот |
| ПН-6 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны озеленения специального назначения |
| СН-4 | Зоны кладбищ |
| СН-5 | Зоны закрытых кладбищ |

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Каменского муниципального образования. Параметры функциональных зон.  Характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в связи с размещением планируемых объектов.

| Наименование объекта | Значение | Местоположение | Индекс зоны | Параметры функциональных зон | Зоны с особыми условиями использования территории | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальна этажность | Площадь территории |  | Объектов | Всего |
| Экономика |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | местное | с. Каменка | Ж-1 | 3 | 12,62 га |  | 3,168 тыс. м2 | 14,224 тыс. м2 |
|  |  | д. Мара | Ж-1 |  | 9 га |  | 3,43 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Новое Село | Ж-1 |  | 13,1 га |  | 3,512 тыс. м2 |  |
|  |  | уч. Куряты | Ж-1 |  | 19,6 га |  | 3,954 тыс. м2 |  |
|  |  | уч. Яга | Ж-1 |  | 13,6 га |  | 0,16 тыс. м2 |  |
| Детские сады | местное | д. Новое Село | Д | 2 | 0,29 га |  | 20 мест | 40 мест |
|  |  | д. Мара |  |  | 0,4 га |  | 20 мест |  |
| Школы | местное | уч. Куряты | ШД | 2 | 0,36 га |  | 110 мест | 120 мест |
|  |  | д.Новое Село | ШД* | 2 | 0,076 га |  | 10 мест |  |
| Клубные учреждения | местное | с. Каменка | ОД-7* | 2 | 0,03 га |  | 20 мест | 45 мест |
|  |  | д.Новое Село | ОД-7 | 2 | 0,075 га |  | 25 мест |  |
| Спортивные площадки | местное | уч. Куряты | Р-3* | - | 0,12 га | санитарный разрыв от трибун до 500 мест 100 м | 0,12 га | 0,65 га |
|  |  | с. Каменка | Р-3 |  | 0,53 га |  | 0,53 га |  |
| Кафе | местное | уч. Куряты | ОД-1 | 1 | 1,3 га |  | 100 мест | 100 мест |
| Строительство придорожного сервиса | местное | С. Каменка | ОД-1 |  | 1,77 га |  |  |  |
| Пункты бытового обслуживания | местное | уч. Куряты | ОД-2 | 2 | 0,16 га |  | 5 раб. мест | 5 раб. мест |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |
| Строительство автомобильных дорог III категории | федеральное | Каменское МО | ИТ-3 |  |  |  | 8,5 км | общая протяженность 8,5 км |
| Реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных | местное | Каменское МО | ИТ-3 |  |  |  | 23,44 км | общая протяженность 23,44 км |
| Реконструкция главных улиц | местное | Каменское МО | ИТ-2 |  |  |  | 4,95 км | общая протяженность 4,95 км |
| Реконструкция улиц в жилой застройке второстепенные | местное | Каменское МО | ИТ-2 |  |  |  | 5,46 км | общая протяженность 5,46 км |
| Строительство улиц в жилой застройке второстепенных | местное | Каменское МО | ИТ-2 |  |  |  | 8,16 км | общая протяженность 8,16 км |
| Строительство проездов | местное | Каменское МО | ИТ-2 |  |  |  | 0,09 км. | общая протяженность 0,09 км. |
| АЗС | местное | с. Каменка | ИТ-2 |  | 0,1га | Санитарно-защитная зона 50м | одна топливораздаточная колонка | 0,1га |
| СТО | местное | с. Каменка | ИТ-2 |  | 0,1га | Санитарно-защитная зона 50м | один пост | 0,1га |
| Водоснабжение и канализация |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Мара | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 25,98 м³/сут. | 25,98 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Новое Село | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 46,76 м³/сут. | 46,76 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | с. Каменка | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 78,72 м³/сут. | 78,72 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | уч. Куряты | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 142,43 м³/сут. | 142,43 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | уч. Яга | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0 га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 0,86 м³/сут. | 0,86 м³/сут. |
| Резервуары чистой воды | местное | д. Мара, д. Новое Село, с. Каменка, уч. Куряты, уч. Яга |  |  |  |  | 2х50 м³ | 10х50 м³ |
| Водопровод | местное | д. Мара, д. Новое Село, с. Каменка, уч. Куряты, уч. Яга | **** |  |  | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода | 2d=100 | Общая протяженность 6.852 км |
| Водопровод | местное | д. Мара, д. Новое Село, с. Каменка | **** |  |  | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода | d=100 | Общая протяженность 7.167 км |
| Теплоснабжение |
| Котельная | местное | уч.Куряты | **** |  |  |  | 0,27 Гкал/час |  |
| Котельная (реконструкция) | местное | уч.Куряты | **** |  |  |  | на 0,18 Гкал/час |  |
| Электроснабжение |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Мара | **** | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ 2ТП(1х630кВА) | 10/0,4кВ 2ТП(1х630кВА) (питание от проектируемой ПС «Уковская») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Новое Село | **** | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(2х400кВА) ТП(1х630кВА) | 10/0,4кВ ТП(2х400кВА) ТП(1х630кВА) (питание от проектируемой ПС «Уковская») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | с. Каменка | **** | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ 2ТП(1х400кВА) | 10/0,4кВ 2ТП(1х400кВА) (питание от проектируемой ПС «Уковская») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | уч. Куряты | **** | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х400кВА) ТП(1х630кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х400кВА) ТП(1х630кВА) (питание от проектируемой ПС «Уковская») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | уч. Яга | **** | По заданию на проектирование | 0,01 га | СЗЗ -10 м | 10/0,4кВ ТП(1х25кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х25кВА) (питание от проектируемой ПС «Уковская») |

Примечание. *- реконструируемые объекты.

**** - Объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты могут быть расположены в любой функциональной зоне настоящего Генерального плана.

## Таблица 3. Основные показатели изменения площадей населенных пунктов в проектируемых границах

| № | Населенный пункт | Площадь селитебной территории нас.п., га | Площадь нас.п. в проектируемых границах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревня Мара | 34,90 | 59,15 | Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов, представлены в материалах по обоснованию (Том 2). |
| 2. | Деревня Новое Село | 27,85 | 88,35 |  |
| 3. | Село Каменка | 57,78 | 149,04 |  |
| 4. | Участок Куряты | 60,19 | 189,00 |  |
| 5. | Участок Яга | 6,8 | 37,65 |  |

# Приложение 1

# Задание на подготовку проекта «Генерального плана Каменского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области».

| № | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид градостроительной документации | Генеральный план Каменского сельского поселения |
| 2. | Основание для разработки градостроительной документации | Решения органов местного самоуправления от 26.04.2012г. № 21 |
| 3. | Заказчик | Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» |
| 4. | Подрядчик | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5. | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение муниципального образования: - Нижнеудинский район Иркутской области. Населенные пункты в составе Каменского муниципального образования: д. Мара д. Новое Село с. Каменка уч. Куряты уч. Яга Численность населения сельского поселения по состоянию 01.01.2011 г. составляет – 1203 чел. Площадь Каменского сельского поселения – 348 065 га. Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – средний. Сообщение с областным центром осуществляется по федеральной автодороге местного значения. |
| 6. | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
| 6.1. | Исходные данные для разработки документов территориального планирования | - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий; - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); - сведения об особо-охраняемых территориях и ландшафтах; - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; архивные и литературные материалы, данные об истории объекта градостроительного планирования. |
| 6.2. | Материалы и документы, учет которых обязателен | 1. Комплексная программа социально-экономического развития Каменского МО на период до 2015 года, утвержденная Думой поселения от 19.05.2011 № 195; 2.Долгосрочная целевая программа «Стимулирование жилищного строительства Иркутской области на 2011-2015гг.» 3.Долгосрочная целевая программа «Развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2012 – 2015 гг.» 4.Ведомственная целевая программа муниципального образования «Нижнеудинский район». Автомобильные дороги.2011-2013 гг. |
| 7. | Основные требования к проектным решениям документации территориального планирования | - На основе анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Каменского муниципального образования на период 2015 гг., выполнить проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики. - Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022 г. - В составе проекта на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок (2032 г). - Предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - Жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда. - Жилую застройку запроектировать малоэтажными жилыми домами с приквартирными и приусадебными участками (соотношение определить проектом). - Соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом. - Дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон. - Разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения. - Разработать предложения по санитарной очистке поселения. - Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса. - Дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 8. | Состав работы | Состав материалов проекта Генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ. Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проекту Генерального плана, в границах поселения должен быть выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегионразвития РФ от 26 мая 2011 года № 244, и включать: 1) положение о территориальном планировании; - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа. 3) Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. 4) Карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме и в виде карт, которые отображают: 1) границы поселения; 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 4) особые экономические зоны; 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 6) территории объектов культурного наследия; 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. Карты утверждаемой части проекта Генерального плана выполняются в масштабах 1:50000; 1:25000, 1:2000*. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью) |
| 9. | Разработка соответствующих разделов | 1. Разработать раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995). 2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001. 3. Разработать раздел "Охрана объектов культурного наследия", в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основное требование к проектным решениям раздела - определение территорий с особыми условиями использования, в том числе: - отобразить на карте расположение объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия) и их территорий; - определить требования по использованию территорий в границах объектов культурного наследия; - определить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения проектов зон охраны для объектов культурного наследия, состоящих в едином государственном реестре; - нанести на карту границы утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии); - указать границы территорий с особыми условиями использования. В соответствии с письмом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 07.09.2011 № 76-37-4624/11 при составлении карт территорий объектов культурного наследия рекомендуется: - отображать объекты культурного наследия в границах территорий усадеб, в случае отсутствия установленных границ органом охраны; - показывать условными обозначениями места расположения могил, монументов; - уточнять со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области территорию памятника по объектам культурного назначения в случае отсутствия материалов кадастрового учета. Карты выполняются в масштабе, позволяющем отобразить территории (1:2000, 1:5000). Для генпланов крупных поселений возможно выполнение карт на отдельные планировочные фрагменты, сформированные в альбом. |
| 10. | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 11. | Требования к выдаваемым материалам | Текстовые материалы передаются: - в бумажном виде в 4 экз.; - на электронном носителе в текстовом редакторе в 2 экз. Графические материалы передаются: в бумажном виде в масштабах 1:2000, 1:50000, 1:25000 в количестве 4 экз. (*масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью). на электронном носителе - карты Генерального плана – в формате pdf; - тематические слои - в ГИС Arc Gis 10, в количестве 2 экз.; - презентационные материалы в форматах, используемых в Microsoft Office в 2 экз. Геоинформационная система (ГИС) в программе Arc Gis 10, в системе координат, выданной Заказчиком топографо-геодезической подосновы (1 экз.). Комплект карт* (ватман и растровое изображение, 1 экз.). |
| 12. | Порядок согласования | 1. В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ и «Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений», утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп. 2. Согласование проекта Генерального плана с организациями, в ведении которых находится транспортная и инженерная инфраструктура (компании электросетевые, коммунальные, транспортные и т.д.). 3. Исполнитель проводит доработку проекта по результатам публичных слушаний и полученным замечаниям и передает Заказчику. |