25.02.2019 г. №37

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории Каменского муниципального образования. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», «Санитарными правилами содержания территорий населённых пунктов (СанПиН 42-128-4690-88), постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года №152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», руководствуясь Правилами благоустройства территории Каменского муниципального образования утвержденными Решением Думы Каменского муниципального образования от 30.10.2018 года №54, Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территорий Каменского муниципального образования на 2019-2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского сельского поселения и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования: kamenka-mo.ru.

3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Глава Каменского

муниципального образования

О.В. Кустодеева

Приложение №1

к постановлению администрации

Каменского муниципального образования

от 25.02.2019 года №37

Генеральная схема санитарной очистки территории Каменского муниципального образования на 2019- 2023 годы

# Введение.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации коммунальных отходов, а также уборке территорий Каменского сельского поселения.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и утилизации отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами благоустройства и содержания территории Каменского муниципального образования сельского поселения Нижнеудинского района, утвержденными Решением Думы Каменского муниципального образования сельского поселения от 30.10.2018 года №54, разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Разработчиком генеральной схемы санитарной очистки территории Каменского сельского поселения Нижнеудинского района является администрация Каменского сельского поселения.

Генеральная схема санитарной очистки территории Каменского муниципального образования разработана на срок до 2023 года.

Предположительно за данный временной этап кардинального развития не произойдет. Ввод в действие новых промышленных предприятий, учреждений и организаций, которые внесли бы существенные изменения в разрабатываемую генеральную схему, не ожидается

Глава 1. Краткая характеристика и природно-климатические условия Каменского муниципального образования

1.1. Краткая характеристика Каменского муниципального образования

В состав территории Каменского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: деревня Мара, деревня Новое Село, село Каменка, участок Куряты, участок Яга.

# Каменское муниципальное образование находится на Западе Иркутской области.

# Каменское муниципальное образование граничит с Нижнеудинским, Уковским, Атагайским, Порогским, Усть-Рубахинским, Солонецким муниципальными образованиями. Расстояние до районного г.Нижнеудинск центра 20 км. Через территорию муниципального образования проходит магистральный нефтепровод Омск – Иркутск.

Общая площадь Каменского сельского поселения составляет – 348065 га. Численность постоянного населения на 01 января 2019 года составила 1167 человек.

1.2. Природно-климатическая характеристика территории Каменского муниципального образования

Климат на территории муниципального образования резко-континентальный с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха в июле (максимальная 39 градусов С), наиболее низкая температура в январе – 50 градусов С.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 7 – 138 дней. Средняя продолжительность 98 дней. Наиболее теплые дни стоят в июне, июле, что позволяет возделывать среднеспелые и ранние сорта зерновых и зернобобовых культур.

Распределение осадков по территории муниципального образования неравномерно (от 220 до 400 мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле и в августе. Высота снежного покрова изменяется от 25 см в низинах и до 40 см в предгорьях Саян. Устойчивый снежный покров появляется в среднем во второй половине ноября и сходит в начале апреля. Число дней со снежным покровом – 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

Вскрытие реки Каменка, Курят и Мара от льда в первой декаде мая.

По количеству осадков территория муниципального образования входит в зону с преобладанием осадков в летнее – осенний период (вторая половина июля – сентябрь), зимой выпадает незначительное количество осадков. В среднем за вегетационный период количество осадков достаточно. В иные годы весной выпадает очень мало осадков и даже недостаточно для развития молодых растений, а летом так много, что задерживается уборка сена, созревание хлебов.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май, самые тихие – зимние.

Глава 2. Существующее состояние и развитие Каменского муниципального образования

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, своевременное удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории муниципальных образований).

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы.

К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения (КГО), а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные проезды, объекты общественного назначения, учреждений и организаций, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения (ФАПы).

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2.1. Социально-экономическая характеристика Каменского муниципального образования

Население Каменского муниципального образования составляет 1167 человек по состоянию на 01.01.2019г.

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за последние годы, дает основания сделать вывод, что увеличение численности населения идет за счет миграционного прироста населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Численность мужчин и численность женщин приблизительно равная и сохраняется на протяжении всего трудоспособного возраста. Диспропорция половой структуры появляется среди населения пенсионного возраста с 50 лет и старше, когда количество женщин превышает количество мужчин.

2.2. Характеристика жилищного фонда Каменского муниципального образования

Согласно материалам Паспорта муниципального образования Каменского муниципального образования

площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 17,826 тыс. м2. На муниципальный жилой фонд приходится 4,828 тыс. м2 общей площади (27%), на частный – 12,998 тыс. м2 общей площади (73%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 8,4 чел./га.

Жилищный фонд Каменского муниципального образования представлен деревянными жилыми домами (Таблица 1).

Жилищный фонд муниципального образования по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,6%

Более 32% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию д. Мара. Ветхий фонд д.Новое Село составляет 2,9% общего жилого фонда населенного пункта.

Средняя этажность жилой застройки в Каменском муниципальном образовании составляет 1-2 этажа. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1этаж) приходится 15,477 тыс.м2 общей площади жилья (86,8%), на 2-этажные – 2,349 тыс.м2 общей площади жилья (13,2%).

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства представлены в Таблицах 1,2.

В состав жилого фонда поселка входят одно- и двухэтажные дома в деревянном, панельном и кирпичном исполнении.

Таблица 1

| Населенный пункт | Площадь земель в границах населенного пунктов (га) | Расстояние до районного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2019 (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | Всего | Дачники |
| Каменское МО | 17,826 | 18 | 13 | - | 32 | 311 | 1167 | 10 |

Таблица 2

| Этажность застройки | Общее количество жилых домов |
| --- | --- |
| Менее 2 этажей | 311 |
| 2-этажные | 10 |
| Более 2 этажей | - |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами | - |

Благоустроенный жилой фонд – объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов), а так же канализацию.

Неблагоустроенный жилой фонд – объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) водоснабжение, или водоотведение, а так же канализация.

Согласно предоставленным данным на 01.01.2012г жилищный фонд Каменского МО составил 17,826 тыс. м² общей площади. На муниципальный жилой фонд приходится 4,828 тыс. м² общей площади (27%), на частный – 12,998тыс. м² общей площади (73%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 8,4 чел./га.

Жилищный фонд Каменского МО представлен деревянными жилыми домами. Средняя этажность жилой застройки составляет 1-2 этажа. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 15,477 тыс. м² общей площади жилья (86,8%), на 2-этажные – 2,349 тыс. м² общей площади жилья (13,2%). В сельском поселении жилые дома не оборудованы мусоропроводами.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом – 20%

канализацией – 20%

центральным отоплением – 20%

горячим водоснабжением – 0%

газоснабжением – 0%

газовыми электроплитами – 0%

ванными и душевыми – 0%

телефонами – 19%

мусоропроводами – 0%

Подача питьевой воды осуществляется из подземного водозабора, представленного пятью артезианскими скважинами.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Канализационные очистные сооружения и сети канализации уч. Куряты эксплуатируются с 1982 года.

Хозяйственно-бытовая канализация имеется на уч. Куряты. Протяженность канализационных сетей составляет 980м. Диаметр труб – 108мм

Услуги коммунального комплекса на территории села предоставляют управляющие компании:

- электроснабжение Тулунское отделение ООО «Иркутсэнергосбыт» (директор Бродягин В.Г., юридический адрес: 665259, Иркутская область, г. Тулун, пер. Энергетиков, д.1,а/я 30, тел. 8(39530) 27-382, факс 8(39530) 27-291);

ИП «Юшин Е.А» предоставляет услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых и крупногабаритных отходов от предприятий, организаций, населения сельского поселения.

2.3. Обеспечение Каменского муниципального образования объектами инфраструктуры

В Таблице 3 представлены объекты санитарной очистки и их характеристика.

Таблица 3

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. Предприятия торговли |
| - промышленными, продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 460 |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| - фельдшерско–акушерский пункт; | посещений в год | 3650 |
| 3. Организации и учреждения управления и предприятия связи |
| - административное учреждение; | сотрудник | 4 |
| - отделение связи; | сотрудник | 1 |
| 4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| - детский сад; | место | 29 |
| - школа; | учащийся | 34 |
| 5. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| - библиотека; | посещений в год/ кв. м площади | 3432 / 76 |
| - культурно-информационный центр; | место | 80 |

Градообразующие предприятия, предприятия лесопереработки на территории Каменского сельского поселения отсутствуют.

Объекты розничной торговли на территории Каменского муниципального образования представлены в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование организации | Местонахождение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Кустодеева Т.А. | с. Каменка | розничная торговля |
| 2 | ИП Истомина | с. Каменка | розничная торговля |
| 3 | ИП Рубан О.В. | уч. Куряты | розничная торговля |
| 4. | ИП Аверьянова Е.В. | д. Мара | розничная торговля |
| 5. | ИП Ахметчина | д. Новое Село | розничная торговля |

Медицинские услуги населению Каменского муниципального образования

оказывает четыре фельдшерско-акушерского пункта.

На территории Каменского муниципального образования имеется одна общеобразовательная школа, вместимостью 50 мест

В муниципальном образовании имеется два дошкольных учреждений:

- МДОУ д/с «Каменский», вместимость 16 мест;

- МДОУ д/с «Курятский», вместимость 50 мест.

Объектами культурного просвещения населения сельского поселения являются:

- культурно-информационный центр, вместимость 80 мест;

- библиотека, вместимость 15 человек;

В с. Каменка расположено одно отделение почтовой связи.

Объектами культурного наследия местного значения, находящиеся на территории сельского поселения является:

- памятник погибшим войнам в годы Великой Отечественной Войны

На территории Каменского муниципального образования находится три кладбища, общая площадь территорий кладбищ – 4,3 га.

2.4. Показатели по улично-дорожной сети в Каменском муниципальном образовании

Транспортная инфраструктура представлена сетью внутрипоселковых дорог. Покрытие автодорог асфальтовое, грунтовое.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского муниципального образования представлен в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) |
| --- | --- |
|  | грунтового | асфальтового | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| автомобильная дорога по ул. Садовая | 1,4 |  | 1,4 |
| автомобильная дорога по ул. Зеленая | 0,5 |  | 0,5 |
| проезд до кладбища | 0,3 |  | 0,3 |
| автомобильная дорога по ул. Шевченко | 1,1 |  | 1,1 |
| автомобильная дорога по ул. Береговая | 0,4 |  | 0,4 |
| автомобильная дорога по ул. Заречная | 0,1 |  | 0,1 |
| автомобильная дорога по ул. Московская | 1,0 |  | 1,0 |
| автомобильная дорога по ул. Западная | 0,4 |  | 0,4 |
| автомобильная дорога по пер. Западный | 0,4 |  | 0,4 |
| автомобильная дорога по ул. Береговая | 0,4 |  | 0,4 |
| проезд до кладбища | 0,3 |  | 0,3 |
| автомобильная дорога по ул. Мира |  | 1,6 | 1,6 |
| автомобильная дорога по ул. Береговая | 0,7 |  | 0,7 |
| автомобильная дорога по ул.Новая | 0,5 |  | 0,5 |
| автомобильная дорога по ул. Железнодорожная |  | 0,2 | 0,2 |
| автомобильная дорога по ул. Железнодорожная | 0,1 |  | 0,1 |
| автомобильная дорога по ул. Луговая | 0,3 |  | 0,3 |
| автомобильная дорога по ул. 1-я Железнодорожная | 1,0 |  | 1,0 |
| проезд до станции Курят | 3,0 |  | 3,0 |
| поселок Яга | 1,3 |  | 1,3 |
| ИТОГО: | 13,2 | 1,8 | 15 |

С районным центром Каменское муниципальное образование

связывает автодорога областного значения «Красноярск- Иркутск».

Пассажирские услуги населению на территории Каменского муниципального образования оказывает по следующим маршрутам:

- Мара – Каменка - Новое Село – Куряты – Нижнеудинск;

- Нижнеудинск – Куряты - Новое Село – Каменка - Мара.

Автостанции и автовокзалы отсутствуют посадка, и высадка пассажиров производится на остановках.

С областным центром Каменское муниципальное образование связывает железная дорога, а также автомобильная дорога федерального значения»

По территории Каменского муниципального образования проходит Нефтепровод «Магистральный нефтепровод – Омск Иркутск, Красноярск- Иркутск» диаметром 1200 мм, протяженность трубопровода в границах муниципального образования составляет 14,6 км.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным элементом любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и население, является наличие санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ). Данные по СЗЗ существующих предприятий и объектов села Каменка приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Предприятие, участок производства | Класс предприятия Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Размер санитарно-защитной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское кладбище с. Каменка | V | 50,0 | Удаленность от населенного пункта 370 м |
| 3. | Сельское кладбище д. Новое Село | V | 50,0 | Удаленность от населенного пункта 1800 м |
| 4. | Сельское кладбище д. Мара | V | 50,0 | Удаленность от населенного пункта 300 м |

Глава 3. Существующее положение в системе обращения с отходами в Каменском муниципальном образовании

3.1. Система накопления и вывоза ТБО и КГО от населения, проживающего в полублагоустроенном и неблагоустроенном жилищном фонде, а так же от предприятий и организаций

Больше половины отходов в объемном соотношении приходится на население.

Обеспечение охвата территории сельского поселения контейнерной системой сбора отходов от населения, организаций и предприятий представлено в Таблице 7.

Таблица 7

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |
| --- | --- |
|  | контейнерная система | бесконтейнерная система |
| Полублагоустроенный жилой фонд | - | 100 |
| Неблагоустроенный жилой фонд | - | 100 |
| ИТОГО | - | 100 |
| Организации и учреждения | - | 100 |
| ИТОГО | - | 100 |

Жилые дома с мусоропроводом в Каменском муниципальном образовании отсутствуют.

Для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния населенного пункта, бытовые отходы удаляются по единой планово-регулярной централизованной системе. Вывозка твердых бытовых отходов производится физическим или юридическим лицом на основании договора на оказание услуг с администрацией и указанным лицом.

Характеристика спецавтотранспорта, используемого для сбора и вывоза бытовых отходов представлена в Таблице 8.

Таблица 8

| Модель | Объем кузова | Навесное оборудование | Количество | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| трактор с телегой МТЗ - 80 | 3,5 | - | 1 | 30 |
| - | - | - | - | - |

3.2. Организация сбора и удаления отходов, нормы накопления и объемы образующихся отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Исходя из утвержденных нормативов накопления твердых бытовых отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся отходов в расчетном периоде (2019 – 2020 годы). Расчетные данные представлены в таблице 9.

Таблица 9

| №№ п/п | Объект образования отходов | Среднегодовая норма образования отходов м3/год | Расчетная численность | Объем образования отходов,м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Неблагоустроенный жилой фонд | 2,0 м3/год на одного человека | 279 | 279 | 558 | 558 |
| 2. | Благоустроенный жилой фонд | 1,5 м3/год на одного человека | 45 | 45 | 67,5 | 67,5 |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | 0,18 м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на одного сотрудника | 3 4 | 3 4 | 0,54 6,64 | 0,54 6,64 |
| 4. | МКОУ «Каменская ООШ» | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,25м3/год на одного учащегося | 26 33 | 26 33 | 43,16 8,25 | 43,16 8,25 |
| 5. | Дошкольные учреждения | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,43 м3/год на одного воспитанника | 16 29 | 16 29 | 26,56 12,47 | 26,56 12,47 |
| 6. | МКУК Каменского МО | 1,66 м3/год на одного сотрудника 0,18 м3/год на одно место | 4 80 | 4 80 | 6,64 14,4 | 6,64 14,4 |
| 7. | «Почта России» | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 1 | 1 | 1,66 | 1,66 |
| 8. | Администрация Каменского муниципального образования | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 8 | 8 | 13,28 | 13,28 |
| 9. | Магазины: ИП Кустодеева Т.А. ИП Истомина ИП Рубан О.В. ИП Аверьянова Е.В. ИП Ахметчина | 1,42 м3/год на один м2 торговой площади | 21,1 40,2 56,1 8,0 43,5 | 21,1 40,2 56,1 8,00 43,5 | 29,96 57,08 79,66 11,36 61,77 | 29,96 57,08 79,66 11,3 61,77 |
|  | Итого: |  |  |  | 998,93 | 998,93 |

Основными видами бытовых отходов являются бумага, картон, полимеры, пищевые отходы.

3.3. Система вывоза жидких бытовых отходов в Каменском муниципальном образовании

Сбор и транспортировка жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда администрацией Каменского муниципального образования и предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в неполном объёме в связи с недостаточным количеством специализированного автотранспорта.

Согласно пункту 5 подпункта 5.5 МДК 7-01.2003 Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152, норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3 / год на одного человека.

Численность населения в Каменском муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2019 проживающих в неблагоустроенном жилом фонде составляет 1167 человек, таким образом, при минимальной норме накопления жидких бытовых отходов – 1,5 м3/год, годовой объем образования жидких бытовых отходов составит – 447 м3/год.

Канализационные очистные сооружения и сети канализации уч. Куряты эксплуатируются с 1982 года.

Водоотведение осуществляется по канализационным сетям общей протяжённостью 980м., у собственников жилья многоквартирного дома управляющая компания отсутствует, поэтому у них выбрано непосредственное управление и они сами оплачивают откачку ЖБО непосредственно из колодцев.

3.4. Существующее состояние зимней и летней уборки

1. В Каменском муниципальном образовании особенности уборки территории муниципального образования в летний, и зимний периоды регламентируются Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Каменского сельского поселения Нижнеудинского района, утвержденных решениями Думы Каменского муниципального образования от 30.10.18 № 54.

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля и осуществляется в следующем порядке:

- удаление снега с улиц и других территорий с помощью грейдера.

Период летней уборки устанавливаются с 15 апреля по 15 октября. В летнее время уборка территорий производится с наступлением устойчивых плюсовых температур.

3.5. Система утилизации и размещения отходов

Эксплуатация места захоронения отходов должна соответствовать гигиеническим требованиям к размещению и обезвреживанию отходов производства. На территории Каменского муниципального образования полигон для складирования ТБО отсутствует. Санитарная очистка территории, прилегающей к населенному пункту, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов производится ежегодно в весенне-летний период.

Глава 4. Предлагаемая организация сбора и удаления отходов в Каменском муниципальном образовании

4.1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

4.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования «Нижнеудинский район» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 4). Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, улично-дорожная сеть, тротуары, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места общественного пользования, места отдыха населения, объекты с обособленной территорией, кладбища.

Система сбора, накопления и удаления бытовых отходов включает в себя:

- оборудование мест накопления отходов на придомовых территориях и территории организаций и других объектов;

- подготовку отходов к погрузке в транспорт;

- вывоз бытовых отходов с придомовых территорий и территорий организаций и других объектов;

Схема размещения контейнерных площадок прилагается.

С 2019 года вывоз ТБО будет осуществлять региональный оператор.

4.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с придомовых территорий следует производить по мере накопления сигнальным способом.

Для их накопления на существующих оборудованных и планируемых контейнерных площадках необходимо размещать контейнеры для сбора крупногабаритных отходов. Площадка должна иметь твердое покрытие и удобные подъездные пути. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не далее 100 м от жилых домов. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта для вывоза накопленных отходов.

Число контейнеров для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих территорию, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. С 2019 года вывоз КГО будет осуществлять региональный оператор.

4.1.3. Организация сбора и удаления жидких бытовых отходов

Нормы накопления жидких бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется несколькими факторами, в том числе - ростом населения.

В Каменском муниципальном образовании нормы накопления жидких бытовых отходов для населения неблагоустроенного жилого фонда не утверждены.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях следует устанавливать дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объём которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%), эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Планово – регулярную очистку следует проводить по договорам – графикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов и органом по согласованию с учреждениями санэпидслужбы.

4.1.4. Организация сбора и вывоза отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения

Каждое учреждение или организация на территории Каменского муниципального образования накапливает отходы в установленный контейнер для накопления отходов, а также заключает договор с региональным оператором на вывоз и размещение отходов.

Сбор, вывоз и размещение отходов от организаций, учреждений и предприятий должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН № 4690-88 - ежедневно в теплое время года (365 дней в году) и 3 раза в неделю в холодное время года (156 дней в году).

4.1.5. Организация сбора и вывоза строительных и прочих отходов

Строительные отходы, образовавшиеся в результате ремонта квартир, входят в состав твердых бытовых отходов, и жильцы имеют право выносить указанные отходы на контейнерную площадку, если производят ремонт собственными силами. Если ремонт или перепланировка идут с привлечением подрядных организаций, то обязанность по удалению строительных отходов возлагается на подрядчика и соответствующим образом прописывается в договоре.

Вывоз отходов осуществляется на специализированное предприятие по размещению твердых бытовых отходов, имеющее необходимую разрешительную документацию.

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.

Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

4.2. Выбор оптимального метода обращения с бытовыми отходами

Основные принципы эффективного обращения с ТБО:

- выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- обоснование необходимых мощностей автопарка по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории;

- уменьшение объемов накопления отходов;

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы приема вторичного сырья;

4.3. Мониторинг потоков отходов

Необходимо регулярно проводить мониторинг потоков отходов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг потоков отходов – это сбор и анализ сведений о количестве и маршрутах движения разных видов отходов.

Основная цель мониторинга – проследить весь цикл существования отходов, от момента их образования до момента обезвреживания или размещения, и документально удостоверить, что отходы не исключались из технологического цикла произвольным образом и не скапливались на несанкционированных свалках, загрязняя окружающую среду и причиняя вред здоровью населения.

Для проведения постоянного мониторинга потоков отходов необходима организация системы учета на всех этапах процесса обращения с отходами на этапе:

- сбора и накопления отходов;

- транспортировки отходов;

- размещения и обезвреживания отходов.

Состав необходимых сведений на этапе сбора и накопления:

- количество и характеристика источников образования отходов потребления;

- количество официально установленных мест накопления (контейнерных площадок) и их состояние;

- количество установленных контейнеров для накопления отходов потребления;

- среднесуточный объем накапливающихся отходов и др.

Состав необходимых сведений на этапе транспортировки:

- среднесуточное количество перевозимых отходов;

- количество лицензированных предприятий по транспортировке отходов, территории обслуживания и др.

Состав необходимых сведений на этапе размещения и обезвреживания:

- количество обезвреженных отходов – по видам;

- количество размещенных отходов и др.

4.4. Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых бытовых отходов.

В Каменском муниципальном образовании используется бесконтейнерная система сбора ТБО.

Информация о планируемом размещении контейнерных площадок на территории муниципального образования Каменского муниципального образования для сбора ТБО от полублагоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда представлена в Таблице 10.

Таблица 10

| Населенный пункт | Адрес | Количество контейнерных площадок / установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров,м3 | Наличие водонепроницаемого покрытия (да/нет) | Наличие ограждения (да/нет) | Периодичность уборки(раз в неделю) | Площадка расположена на расстоянии 20-100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
| д.Новое Село | ул.Шевченко | 1/3 | 0.75 | да | да | 2-3 | 20-100 |
| с.Каменка | ул.Садовая | 1/4 | 0.75 | да | да | 2 | 20-100 |
| уч. Куряты | ул. Мира, ул. Береговая | 2/8 | 0,75 | да | да | 2 | 20-100 |
|  | Ул. Железнодорожная, ул. Луговая | 1/3 | 0,75 | да | да | 2 | 20-100 |
| Ст. Куряты | Ул. 1-я Железнодорожная | 1/1 | 0,75 | да | да | 2 | 20-100 |
| Д. Мара | Ул. Московская Ул. Западная | 1/3 | 0,75 | да | да | 2 | 20-100 |
| Уч. Яга | Ул. Новая | 1/1 | 0,75 | да | да | 2 | 20-100 |
| Всего: |  | 8/23 |  |  |  |  |  |
| Для сбора крупногабаритных отходов (КГО) |
|  | - | 5 | 6,0 | - | - | 1 | - |
| Всего: | 5 |  |  |  |  |  |

Информация о планируемом размещении контейнеров для накопления ТБО от предприятий, организаций и учреждений муниципального образования представлена в Таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Название организации | Специализация | Адрес | Количество, шт. | Объем контейнера, м3 | Периодичность вывоза, раз в неделю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Каменского сельского поселения | Орган местного самоуправления | с. Каменка, ул. Садовая | 1 | 1 | по заявке |
| 2 | ИП Истомина А.В. ИП Кустодеева Т.А. | магазины | с. Каменка, ул. Садовая | 1 | 1 | 2 |
| 3 | МКУК Каменского МО | культурно-информационный центр | с. Каменка ул. Садовая | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Школа | образование | с.Каменка ул. Садовая | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | здравоохранение | с. Каменка д. Новое Село уч. Куряты | 3 | 1 | 2 |
| 6 | ФГУП отделение почтовой связи | почта России | с.Каменка | 1 | 1 | 2 |
| 7 | МКУК д. Мара | культура | Д. Мара | 1 | 1 | 2 |
| 8 | МКУК уч. Куряты | культура | уч. Куряты | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Магазин ИП Рубанова | торговля | Уч. Куряты | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Магазин ИП Ахметчина | торговля | д. Новое Село | 1 | 1 | 2 |
| ИТОГО |  | 13 |  |  |

Характеристика контейнеров для сбора бытовых отходов в Каменском муниципальном образовании их количество представлены в Таблице 12.

Таблица 12

| Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов |
| --- | --- |
| Объем контейнера, м3 | Количество, шт. | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
| 0.75 | 15 | 6 | 5 |
| 1.0 | 13 | - | - |
| Всего: | 28 | Всего: | 1 |

Для сбора твердых бытовых отходов от населения, проживающего в домах без мусоропроводов предлагается использовать контейнеры объемом 0.75 м3., а также организаций и предприятий предлагается использовать контейнеры объемом 1.0 м3. Проектирование, строительство, санитарное содержание контейнерных площадок на территории Каменского муниципального образования должно осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Для сбора крупногабаритных отходов рекомендуется использовать контейнеры объемом 6.0 м3.

Рекомендуемая периодичность вывоза - ежедневно в теплое время года, в холодное время года - не реже 1 раза в 3 дня.

4.4.1. Расчет необходимого количества контейнеров для накопления ТБО жилищного фонда, организаций и учреждений при условии не использования мусоропроводов

Необходимое количество контейнеров для накопления ТБО жилищного фонда Каменского муниципального образования произведен методом анализа статистической информации с учетом планов социально-экономического развития поселения.

Таблица 13

| Объекты | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТБО | ТБО | ТБО | ТБО | ТБО |
|  | 0.75 м3 | 6.0 м3 | 0.75 м3 | 6.0 м3 | 0.75 м3 | 6.0 м3 | 0.75 м3 | 6.0 м3 | 0.75 м3 | 6.0 м3 |
| с. Каменка | Неблагоустроенный жилой фонд | 0 0 | 0 0 | 4 4 | 0 1 | 4 4 | 0 1 | 4 4 | 0 1 | 4 4 | 0 1 |
| д. Новое Село | Неблагоустроенный жилой фонд | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| д. Мара | Неблагоустроенный жилой фонд | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| уч. Куряты | Благоустроенный жилой фонд Неблагоустроенный жилой фонд | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| уч. Яга | Неблагоустроенный жилой фонд | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В населенном пункте предусмотрена установка контейнеров для накопления ТБО.

На основании произведенных расчетов в Каменском муниципальном образовании необходимо установить15 контейнера для сбора ТБО от населения объемом 0.75 м3 и 9 контейнеров объемом 1.0 м3 для сбора ТБО от организаций, учреждений и предприятий.

На сегодняшний день в Каменском муниципальном образовании контейнеры для сбора ТБО от населения не установлены, соответственно планируется установить 15 контейнера объемом 0.75 м3

В Таблице 14 представлена информация о количестве контейнеров объемом 1.0 м3, необходимых установить для обслуживания учреждений на территории Каменского муниципального образования.

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта, специализация | Количество контейнеров необходимых установить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каменка | Администрация Каменского сельского поселения, орган местного самоуправления | 1 |
|  |  | ИП Кустодеева Т.А. ИП Истомина | 1 1 |
|  |  | МКУК Каменского МО | Совместно с администрацией |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт, здравоохранение | 1 |
|  |  | ФГУП отделение почтовой связи, Почта России | 1 |
| 2 | Д. Мара | Фельдшерско-акушерский пункт, здравоохранение ИП.Аверьянова Е.В. МКУК д. Мара | 1 1 1 |
| 3 | Д. Новое Село | Фельдшерско-акушерский пункт, здравоохранение ИП Ахметчина | 1 1 |
| 4 | Уч. Куряты | Фельдшерско-акушерский пункт, здравоохранение ИП Рубанова О.В. МКУК уч. Куряты | 1 1 1 |
|  | Всего |  | 13 |

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при временном хранении ТБО, образуемых в процессе деятельности самостоятельно решают вопросы размещения контейнеров для сбора ТБО, заключения договора на вывоз ТБО со специализированной организаций, а так же обязаны соблюдать экологические, санитарные, противопожарные и иные требования законодательства.

Таким образом, в Каменском муниципальном образовании на расчетный период с 2019 по 2021 гг. планируется установить для сбора ТБО от населения 23 контейнера объемом 0.75 м3 , разместив их на контейнерных площадках.

4.5. Правила организации и содержания контейнерных площадок

Проектирование, строительство, санитарное содержание контейнерных площадок на территории Каменского муниципального образования должно осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчётный объём мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Твёрдые бытовые отходы должны вывозиться мусоровозным транспортом, а жидкие из неканализованных домовладений – ассенизационным вакуумным транспортом.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 0 С и ниже) должен быть не более трёх суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 0 С) не более одних суток (ежедневный вывоз). Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора от жилых зданий, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

Для сбора твёрдых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с санэпидстанцией.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращён до 8-10 метров.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней , «сменяемой»- после опорожнения), деревянные сборники – дезинфицировать (после каждого опорожнения).

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из транспорта не допускается.

Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Ответственность за содержание мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки отходов, несёт организация, в ведении которой находится дом.

Глава 5. Содержание и обеспечение санитарного состояния территории Каменского муниципального образования

5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Собственники земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку обязаны:

- обеспечить условия накопления жидких отходов на территориях частных домовладений в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить вывоз и размещение отходов потребления (ТБО, КГО и жидких отходов) на договорной основе со специализированной организацией, предоставив заключенные договора в органы местного самоуправления;

- при осуществлении нового строительства собственники частных домовладений должны предоставить в органы местного самоуправления договора на вывоз отходов потребления в момент получения почтового адреса;

- обеспечить санитарное состояние собственных участков в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства;

- не допускать образования несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов;

- соблюдать требования пожарной безопасности на территориях частных домовладений.

5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок

Места образования несанкционированных свалок:

1. Вблизи частного сектора (морфологический состав - ТБО и строительные отходы).

2. Свободная от застройки территория, леса, пустыри (морфологический состав - ТБО и строительные отходы).

3.Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к объездным дорогам территории (морфологический состав - ТБО и строительные отходы).

Предложения по ликвидации несанкционированных свалок:

1. Осуществление муниципального контроля выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления.

2. Увеличение охвата садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, а также населения, проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых бытовых отходов, а также создание условий для сбора и вывоза ТБО на этих территориях.

3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников предприятий, учреждений и организаций для уборки территории Каменского муниципального образования. Бюджетные средства при этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку и размещение отходов.

4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

5.3. Расчет необходимого количества спецавтотранспорта для сбора и вывоза ТБО на территории Каменского муниципального образования

Потребность в транспортных средствах для сбора и вывоза ТБО в Каменском муниципальном образовании рассчитывает региональный оператор.

5.4. Организация утилизации трупов павших животных

В связи с отсутствием на территории Каменского муниципального образования ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, ведомственных, бесхозяйных скотомогильников и скотомогильников, находящихся в муниципальной собственности, проектирование и строительство которых требует совершенствования законодательной базы и значительных капиталовложений, оптимальным способом уничтожения биологических отходов, в том числе зараженных или контаминированных возбудителями, является сжигание.

5.5. Благоустройство территории Каменского муниципального образования

Благоустройство территории муниципального образования регламентируется законодательством Российской Федерации, нормативными правыми актами, утвержденные органами местного самоуправления поселения. Нормативным документом, устанавливающим единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства на территории сельского поселения является утвержденные решением Думы Каменского муниципального образования сельского поселения от 30.10.2018 года №54 Правила благоустройства и санитарного содержания территории Каменского муниципального образования сельского поселения Нижнеудинского района.

На всех площадях, улицах, остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны.

Очистка урн производится предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории по мере их наполнения.

Расстояние между урнами и их количество определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), в соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» может составлять не более чем 40 м на оживленных и 100 м на малолюдных.

Дополнительно урны устанавливаются у входов в магазины, культурно-зрелищные предприятия, учебные заведения, возле организаций и учреждений.

Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строения (многоквартирных домов и зданий общественного пользования).

Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

5.6. Содержание и благоустройство территории кладбища Каменского муниципального образования

В Каменском муниципальном образовании расположено три кладбища, общая площадь которого составляет 4,3 га.

Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Уборка территорий кладбищ осуществляется ручным способом.

На территории кладбища необходимо устанавливать урны, контейнеры для мусора.

При общей площади кладбищ 4,3 га необходимое количество контейнеров для мусора составляет в Каменское муниципальное образование не менее трех штук:

- по одному контейнеру на кладбище площадью менее 1,0 га;

- по два контейнера на кладбище площадью более 1,20 га.

Все работы по застройке и благоустройству территории кладбища должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, а также нормативными документами Каменского муниципального образования.

5.7. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Каменского муниципального образования

В Каменском муниципальном образовании определено место приема и временного складирования ртутьсодержащих отходов, не заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов со специализированной организацией, В соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо заключить договор со специализированной организацией на оказание услуг по вывозу и утилизации ртутьсодержащих отходов (далее – РСО).

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы.

К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.1988.

Сбор и хранение РСО должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки.

Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, содержащие ртуть.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа со ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов производится специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- при управлении товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при проживании физических лиц в частном секторе – путем по дворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией- перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между администрацией и специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством.

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, разрабатывают и утверждают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

С целью недопущения загрязнения окружающей среды, деятельность в сфере обращения с отходами первого класса регламентируются Порядком «Об утверждении порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Каменского муниципального образования» утвержденным постановлением администрации Каменского муниципального образования от 02.03.2017 г. № 17/1

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется руководством фельдшерско-акушерского пункта поселка.

Глава 6. Капиталовложения на мероприятия по очистке территории Каменского муниципального образования

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы очистки Каменского муниципального образования определены, исходя из следующих условий.

1.Стоимость мероприятий учитывает налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству).

2.Стоимость установки контейнеров определялась на основании среднерыночной стоимости данных мусоросборников.

Установка контейнеров и оборудование контейнерных площадок определялись с учетом общей потребности в контейнерах.

Стоимость контейнерных площадок определялась на основании укрупненной стоимости. Сметная стоимость работ определялась на основании ГЭСН-2001 и сметных цен с учетом перехода к ценам по Иркутской области.

Приводимые капиталовложения являются предварительными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской области.

Реализацию предлагаемых мероприятий по сбору ТБО предлагается осуществлять следующим образом:

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от населения осуществлять за счет средств регионального оператора;

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от организаций осуществляется за счет средств регионального оператора;

Глава 7. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере обращения с отходами в Каменском муниципальном образовании

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы Каменского муниципального образования предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения ТБО.

К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 19 отнесено утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

Орган местного самоуправления реализует свои полномочия посредством закрепления за региональным оператором соответствующих функций. Для обеспечения эффективной реализации мероприятий Генеральной схемы уполномоченный орган Каменского муниципального образования выполняет следующие основные функции:

- контроль наличия контейнерных площадок;

- координация деятельности по строительству контейнерных площадок для юридических и физических лиц и установки контейнеров на них;

- реализация мероприятий Генеральной схемы, мониторинг выполнения мероприятий;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление сбора информации о реализации Генеральной схемы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия организаций, участвующих в реализации настоящей Генеральной схемы.

В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения Каменского муниципального образования в сфере обращения с ТБО необходимо разработать Правила (регламент) обращения с отходами, которые будут регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования или до захоронения, с позиций как охраны окружающей природной среды, так и ресурсосбережения.

Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативных правовых актах органа местного самоуправления:

- полный охват услугами по вывозу и размещению отходов всех объектов образования отходов (требования о заключении договоров на вывоз, периодичность вывоза);

- обязанность юридических лиц и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования в соответствии с компетенцией муниципального образования, определенной действующим законодательством Российской Федерации, необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- Правила обращения с отходами на территории Каменского муниципального образования;

- инвестиционные программы организаций, участвующих в реализации Генеральной схемы очистки;

- Порядок осуществления сбора отходов, сортировки и захоронения отходов;

Администрация Каменского муниципального образования запрашивает и получает у организаций информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных генеральной схемой.

Администрация Каменского муниципального образования осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий и целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных Генеральной схемой.

Выводы и рекомендации

Анализ состояния санитарной очистки территории Каменского муниципального образования выявил следующие проблемы:

1. В настоящее время на территории Каменского муниципального образования централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории сельского поселения.

2. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

3. Отсутствуют контейнеры для накопления ТБО в жилом фонде.

4. Отсутствуют контейнеры для сбора КГО.

5. Необходимо обустроить в соответствии с санитарными нормами контейнерные площадки на территории Каменского муниципального образования

6. Отсутствуют нормы накопления, утвержденные в установленном порядке.

7. Отсутствует договор со специализированной организацией на прием ртутьсодержащих отходов для обезвреживания.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

В целях совершенствования муниципальной нормативно – правовой базы администрации Каменского муниципального образования рекомендовано соблюдать рекомендации, изложенные в данной Генеральной схеме санитарной очистки территории. А также рекомендовано разработать Порядок организации раздельного сбора, накопления, транспортировки, утилизации и переработки твердых бытовых отходов .

Для получения более точного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на свалку (полигон) необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки, у которых норма накопления не определена (предприятия бытового обслуживания, учреждения жилищно-коммунального хозяйства, культурно-спортивные, развлекательные учреждения и др.), и уточнение общих объемов образования отходов. В настоящей Генеральной схеме произведен расчет объектов ТБО, образующихся на территории Каменского муниципального образования и приведены нормы накопления ТБО (Таблица 9).

3. Внедрение комплексной санитарной очистки территории Каменского муниципального образования, повышение ее технического уровня и надежности, а именно:

- установить контейнеры для накопления ТБО жилищного фонда, организаций, учреждений при условии не использования мусоропроводов и отсутствия раздельного сбора отходов;

- оборудовать контейнерные площадки, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями;

- установить урны различного объема на территории Каменского муниципального образования;

4. Заключить договор со специализированной организацией на обезвреживание ртутьсодержащих отходов.

Приложение

к Генеральная схема санитарной очистки

территории Каменского муниципального образования

на 2019- 2023 годы

Схема установки контейнеров в Каменском муниципальном образовании